Załącznik nr 5a do Formularza oferty

Opis techniczny oferowanego sprzętu

„Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń serwerowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie”

Część I - Zakup przenośnych zestawów komputerowych i oprogramowania

1)	20 x Komputer przenośny typu laptop wraz z torbą (producent, nazwa, symbol):	1

2)	20 x Dedykowana przez producenta zaproponowanego laptopa stacja dokująca lub replikator portów (producent, nazwa, symbol):	2

3)	20 x Oprogramowanie biurowe (producent, nazwa, symbol):	3

4)	1 x Dedykowana przez producenta laptopa ASUSPRO B9440UA stacja dokująca lub replikator portów (producent, nazwa, symbol):	3

UWAGA!!!

Z uwagi na fakt, że część modeli sprzętu może występować w seriach prosimy o podawanie dokładnych kodów producenta, co ułatwi ocenę zaproponowanego rozwiązania.

| 20 x Komputer przenośny typu laptop wraz z torbą (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Opis typu: | komputer przenośny typu laptop |
| Opis zastosowania | aplikacje biurowe |
| Typ procesora | co najmniej ośmiordzeniowy, o średniej wydajności min. 13600 pkt. CPU Mark wykazanej w teście PassMark dostępnym na stronie internetowej http://www.passmark.com (na dzień otwarcia ofert), średnie TDP przy obciążeniu o wysokim stopniu złożoności wyspecyfikowane przez producenta - nie większe niż 55 W | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Pamięć systemowa | co najmniej 16 GB w technologii DDR4 | TAK/NIE* |
| Dysk twardy | co najmniej 256 GB SSD interfejs M2 NVMe PCIe 3.0 x4 | TAK/NIE* |
| Ekran | Przekątna: nie mniej niż 13.0" i nie więcej niż 14.1" | TAK/NIE* |
|  | Typ: LED, matowy lub z powłoką antyrefleksyjną | TAK/NIE* |
|  | Rozdzielczość: min. 1920x1080 (FullHD) | TAK/NIE* |
|  | Kąty widzenia: co najmniej 160 stopni | TAK/NIE* |
| Karta graficzna | co najmniej zintegrowana - z obsługą DirectX 12 (lub wyższy) | TAK/NIE* |
| Interfejsy wbudowane | co najmniej 1 x USB-A 3.2 Gen 1 lub nowszy | TAK/NIE* |
|  | co najmniej 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 lub nowszy | TAK/NIE* |
|  | co najmniej 1 x HDMI lub/i 1 x Display Port | TAK/NIE* |
|  | wejście zasilania | TAK/NIE* |
|  | co najmniej uniwersalne gniazdo słuchawek/mikrofonu (3.5mm) | TAK/NIE* |
| Komunikacja bezprzewodowa | technologia bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi | TAK/NIE* |
|  | obsługa sieci: co najmniej IEEE 802.11ac | TAK/NIE* |
| Komunikacja przewodowa | co najmniej 1 Gigabit Ethernet (wbudowane gniazdo RJ45 lub dedykowany adapter producenta oferowanego sprzętu) | wbudowane/dedykowany adapter* - producent, model, symbol (uzupełnić): …............... |
| System audio - wideo | wbudowane głośniki stereofoniczne | TAK/NIE* |
|  | wbudowany mikrofon | TAK/NIE* |
|  | wbudowana kamera internetowa HD o rozdzielczości co najmniej 720p | TAK/NIE* |
| Akumulator | technologia co najmniej: Li-Ion 41 Wh | TAK/NIE* |
| Urządzenie wskazujące | co najmniej: płytka dotykowa Touch Pad | TAK/NIE* |
| Waga Laptopa | co najwyżej 1,65 kg (z baterią) | TAK/NIE* |
| Wyposażenie standardowe dostarczane przez producenta w komplecie z urządzeniem | zewnętrzny zasilacz, przewód zasilający | TAK/NIE* |
| Dodatkowe wymagania | torba do przenoszenia laptopa o wielkości nie większej niż zaoferowany laptop w kolorze czarnym | producent, model, symbol (uzupełnić): …............... |
| System operacyjny | zaproponowane oprogramowanie (uzupełnić): …………………………………………………………………………………………………….………….… |
| Gwarancja | co najmniej 36 miesięcy "on-site" (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy (uzupełnić) |

(*) niepotrzebne skreślić

| 20 x Dedykowana przez producenta zaproponowanego laptopa stacja dokująca lub replikator portów (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Opis zastosowania | stacja dokująca lub replikator portów w pełni funkcjonujące z zaproponowanym laptopem (z funkcją jego zasilania/ładowania), w komplecie z zasilaczem i kablem zasilającym |
| Interfejsy | co najmniej 3 x port USB 3.0 Gen 1 lub nowszy | TAK/NIE* |
|  | co najmniej 1 x port USB-C | TAK/NIE* |
|  | co najmniej 1 x HDMI | TAK/NIE* |
|  | co najmniej 1 x Display Port | TAK/NIE* |
|  | co najmniej 1 x port LAN (RJ45) Gigabit Ethernet | TAK/NIE* |
|  | co najmniej 1 x Audio Line-out jack | TAK/NIE* |
|  | wejście zasilania | TAK/NIE* |
| Dodatkowe informacje | co najmniej obsługa trzech monitorów zewnętrznych, możliwość ładowania laptopa | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 36 miesięcy „door-to-door” | ……………. miesięcy (uzupełnić) |

(*) niepotrzebne skreślić

20 x Oprogramowanie biurowe (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………:

| 1 x Dedykowana przez producenta laptopa ASUSPRO B9440UA stacja dokująca lub replikator portów (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Opis zastosowania | stacja dokująca lub replikator portów w pełni funkcjonujące z laptopem ASUSPRO B9440UA (z funkcją jego zasilania/ładowania), w komplecie z zasilaczem i kablem zasilającym |
| Interfejsy | co najmniej 3 x port USB 3.0 lub nowszy | TAK/NIE* |
|  | co najmniej 1 x port USB-C | TAK/NIE* |
|  | co najmniej 1 x HDMI | TAK/NIE* |
|  | co najmniej 2 x Display Port | TAK/NIE* |
|  | co najmniej 1 x VGA | TAK/NIE* |
|  | co najmniej 1 x port LAN (RJ45) Gigabit Ethernet | TAK/NIE* |
|  | co najmniej 1 x Audio Line-out jack | TAK/NIE* |
|  | wejście zasilania | TAK/NIE* |
| Dodatkowe informacje | co najmniej obsługa trzech monitorów zewnętrznych, możliwość ładowania laptopa, dedykowane do laptopa ASUSPRO B9440UA, znajdujące się na liście dedykowanie do w/w laptopa | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 36 miesięcy „door-to-door” | ……………. miesięcy (uzupełnić) |

(*) niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy:

.................................................................................................

(podpis elektroniczny)

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym