Załącznik nr 5c do Formularza oferty

Opis techniczny oferowanego sprzętu

„Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie”

część III - Zakup serwera typu rack

1)	Serwer typu rack (producent, nazwa, symbol):	1

UWAGA!!!

Z uwagi na fakt, że część modeli sprzętu może występować w seriach prosimy o podawanie dokładnych kodów producenta, co ułatwi ocenę zaproponowanego rozwiązania.

| Serwer typu rack (producent, nazwa, symbol): …………..…………….…………………………………………………………………… |
| --- |
| Obudowa | - typu rack, wysokość nie większa niż 2U, - szyny montażowe ruchome, umożliwiające pełne wysunięcie serwera z szafy rack, - minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hot-Plug 2,5” | TAK/NIE* |
| Płyta główna | - co najmniej dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, - co najmniej 2 złącza PCI Express w tym minimum 1 złącze o prędkości min. x16; - możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych) | TAK/NIE* |
| Procesory | - co najmniej dwa procesory - każdy z nich co najmniej 24-rdzeniowy w architekturze x64 osiągający w testach wydajności PassMark min 32000 pkt (wg http://www.cpubenchmark.net w dniu otwarcia ofert), średnie TDP wyspecyfikowane przez producenta - nie więcej niż 170 W | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Pamięć RAM | - co najmniej 256 GB pamięci RAM DDR4 RDIMM min. 3200MHz - wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC - obsługa min. 1TB pamięci RAM | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Kontrolery dyskowe, I/O | - zainstalowany sprzętowy kontroler o parametrach: - co najmniej poziomy RAID: 0,1,5,6,50,60 - co najmniej 4GB pamięci podręcznej cache - co najmniej obsługa dysków 12Gb/s SAS - co najmniej obsługa dysków 6Gb/s SAS/SATA - obsługa dysków SAS, SATA, SSD SAS/SATA | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Dyski twarde | - co najmniej 6 dysków SSD o parametrach: - interfejs co najmniej SATA 6Gb/s - pojemność co najmniej 480 GB - dodatkowe kieszenie (ramki) na dysk wypełniające wszystkie dostarczone wolne wnęki dyskowe | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Interfejsy sieci LAN | - co najmniej 2 porty RJ-45 o przepustowości min. 1Gb/s - co najmniej 4 porty SFP+ o przepustowości min. 10Gb/s | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Porty | Panel przedni: - co najmniej 1 port USB 2.0 - co najmniej 1 port do podłączenia monitora Panel tylny: - co najmniej 1 port USB 2.0 - co najmniej 1 port USB 3.0 - co najmniej 1 port do podłączenia monitora - co najmniej jeden dedykowany port do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania | TAK/NIE* |
| Zasilanie | - co najmniej dwa zasilacze redundantne typu Hot-Plug o mocy co najmniej 700W każdy | TAK/NIE* |
| Zarządzanie | - trwale zintegrowany w obudowie serwera układ serwisowo-kontrolny; - dedykowana port do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania; - dostęp poprzez przeglądarkę internetową - niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie w tym: - zdalny restart serwera; - zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii - zarządzanie alarmami (SNMP, email ) - możliwość przejęcia konsoli tekstowej - opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) - oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.), możliwość alertowania na zewnątrz poprzez wiadomości e-mail. | TAK/NIE* |
| Wspierane OS | Co najmniej: - Microsoft Windows Server with Hyper-V i nowsze - VMWare ESXi | TAK/NIE* |
| Dodatkowe | - Kpl. kabli połączeniowych; - Kpl. kabli zasilających | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 60 miesięcy „door-to-door” z czasem reakcji „następny dzień roboczy” | ……………. miesięcy |

(*) niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy:

.................................................................................................

(podpis elektroniczny)

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym