Załącznik nr 1c do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń serwerowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie”

część III - Zakup serwera typu rack

1)	Serwer typu rack, o parametrach nie gorszych niż:	1

| Serwer typu rack, o parametrach nie gorszych niż: |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Serwer typu rack |
| Obudowa | - typu rack, wysokość nie większa niż 2U, - szyny montażowe ruchome, umożliwiające pełne wysunięcie serwera z szafy rack, - minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hot-Plug 2,5” |
| Płyta główna | - co najmniej dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, - co najmniej 2 złącza PCI Express w tym minimum 1 złącze o prędkości min. x16; - możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych) |
| Procesory | - co najmniej dwa procesory - każdy z nich co najmniej 24-rdzeniowy w architekturze x64 osiągający w testach wydajności PassMark min 32000 pkt (wg http://www.cpubenchmark.net w dniu otwarcia ofert), średnie TDP wyspecyfikowane przez producenta - nie więcej niż 170 W |
| Pamięć RAM | - co najmniej 256 GB pamięci RAM DDR4 RDIMM min. 3200MHz - wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC - obsługa min. 1TB pamięci RAM |
| Kontrolery dyskowe, I/O | - zainstalowany sprzętowy kontroler o parametrach: - co najmniej poziomy RAID: 0,1,5,6,50,60 - co najmniej 4GB pamięci podręcznej cache - co najmniej obsługa dysków 12Gb/s SAS - co najmniej obsługa dysków 6Gb/s SAS/SATA - obsługa dysków SAS, SATA, SSD SAS/SATA |
| Dyski twarde | - co najmniej 6 dysków SSD o parametrach: - interfejs co najmniej SATA 6Gb/s - pojemność co najmniej 480 GB - dodatkowe kieszenie (ramki) na dysk wypełniające wszystkie dostarczone wolne wnęki dyskowe |
| Interfejsy sieci LAN | - co najmniej 2 porty RJ-45 o przepustowości min. 1Gb/s - co najmniej 4 porty SFP+ o przepustowości min. 10Gb/s |
| Porty | Panel przedni: - co najmniej 1 port USB 2.0 - co najmniej 1 port do podłączenia monitora Panel tylny: - co najmniej 1 port USB 2.0 - co najmniej 1 port USB 3.0 - co najmniej 1 port do podłączenia monitora - co najmniej jeden dedykowany port do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania |
| Zasilanie | - co najmniej dwa zasilacze redundantne typu Hot-Plug o mocy co najmniej 700W każdy |
| Zarządzanie | - trwale zintegrowany w obudowie serwera układ serwisowo-kontrolny; - dedykowana port do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania; - dostęp poprzez przeglądarkę internetową - niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie w tym: - zdalny restart serwera; - zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii - zarządzanie alarmami (SNMP, email ) - możliwość przejęcia konsoli tekstowej - opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) - oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.), możliwość alertowania na zewnątrz poprzez wiadomości e-mail. |
| Wspierane OS | Co najmniej: - Microsoft Windows Server with Hyper-V i nowsze - VMWare ESXi |
| Dodatkowe | - Kpl. kabli połączeniowych - Kpl. kabli zasilających |
| Gwarancja | co najmniej 60 miesięcy „on-site” |

UWAGA!!!

Z uwagi na fakt, że część modeli sprzętu może występować w seriach prosimy o podawanie dokładnych kodów producenta, co ułatwi ocenę zaproponowanego rozwiązania.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis posprzedażowy i pomoc techniczną dla dostarczonych serwerów i oprogramowania. Zamawiający może zadawać pytania dotyczące serwerów i oprogramowania oraz zgłaszać nieprawidłowe działanie (awarie, naprawy)  serwerów:

  - całodobowo - pod nr faksu;

  - w dni robocze w godz. 8.00-18.00 - telefonicznie na wielodostępowy numer telefonu centrali serwisowej;

  - całodobowo - pod adresem poczty elektronicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia awarii nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania od Zamawiającego informacji o awarii – w sposób podany w ust. 1, obojętne czy nastąpi ona w dniu roboczym czy w dniu wolnym od pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia awarii nie później niż w ciągu 8 godzin od otrzymania informacji o awarii – w sposób podany w ust. 1, obojętne czy nastąpi ona w dniu roboczym czy w dniu wolnym od pracy.

- Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji serwerów. W przypadku niemożności dokonania naprawy w miejscu instalacji i konieczności dostarczenia serwerów do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty dostarczenia uszkodzonych serwerów do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca.

- W razie, gdy naprawa serwerów potrwa dłużej niż 3 dni robocze, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy, w terminie 2 dni od otrzymania takiego zadania, serwer zastępczy o takich samych parametrach i standardach lub uzgodniony z Zamawiającym serwer o podobnej funkcjonalności.

- W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego serwera będzie dłuższy niż 6 tygodni lub jakikolwiek podzespół będzie wymagał naprawy po raz czwarty w czasie okresu gwarancyjnego, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana tego serwera na nowy, taki sam lub inny o co najmniej takich samych parametrach i standardach, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

- W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do:

- przenoszenia dostarczonych serwerów i oprogramowania do innych obiektów Zamawiającego,

- przekazywania dostarczonych serwerów do innych podmiotów.

- Powyższe warunki gwarancji i serwisu dotyczą zarówno Zamawiającego jak i wszystkich podmiotów, do których serwer zostanie przekazany.

- Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wyłącza, nie zawiesza, ani nie ogranicza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi.

- W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu awarii obciążają Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej poprzez infolinię na podstawie podanego numeru seryjnego.

- Serwis gwarancyjny powinien być świadczony przez autoryzowanego przedstawiciela, który posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych.