Kraków, dnia 9.01.2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

„Wymiana legalizacyjna 63 liczników na terenie Business Park Nad Drwiną w Krakowie wraz z przeróbką armatury w głównej studni wodomierzowej, wykonanie dwóch dodatkowych studni wodomierzowych, oraz montażem 5 kontrolnych liczników wody”

Numer postępowania: 1/DIZN/2020

- Nazwa i adres Zamawiającego	
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	
ul. Kordylewskiego 11,	
31-542 Kraków

- Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie jest prowadzone na podst. procedury PR-4.6 proces zamówień publicznych przyjętej
w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie” w trybie zapytania ofertowego.

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotowe zamówienie obejmuje II zadania:

Zadanie I – Wymiana legalizacyjna liczników na nowe, nieużywane z następną legalizacją najwcześniej w 2025 roku:

Przedmiotowe liczniki dzielą się na:

| Budynek / Lokalizacja / numer katalogowy MARR | Mocowanie licznika ( ½ , ¾ , kryzowe, etc.) | Przepływ | Długość licznika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | B3 – 1 piętro nr.45 | Gwint zewnętrzny 1½ cal | 3,5 m3/h | 16,5 cm |
| 2. | B-3 – 1 piętro nr. 42 | Gwint zewnętrzny 1 cal | 1 m3/h | 11 cm |
| 3. | B-3 – 1 piętro nr. 44 | Gwint zewnętrzny 1,1/4 cal | 2,5 m3/h | 13 cm |
| 4. | B-3 – 1 piętro nr. 40 | 1,1/4 cal | 1,5 m3/h | 13 cm |
| 5. | B-3 – 1 piętro nr. 46 | 1 cal | 1m3/h | 11 cm |
| 6. | B-3 – 1 piętro nr. 43 | 1 cal | 1m3/h | 11 cm |
| 7. | B-3 – parter nr. 41 | 1,1/4 cal | 2,5 m3/h | 13 cm |
| 8. | D-2 – ARES nr. 7 | 1,1/4 cal | 2,5 m3/h | 13 cm |
| 9. | D-2 – WIZAL nr. 8 | 1 cal | 1,5 m3/h | 11 cm |
| 10. | D-2 – WIZAL nr. 9 | 1,1/2 cal | 3,5 m3/h | 16,5 cm |
| 11. | D-2 – SAD-KRAK nr. 6 | 1,1/4 cal | 2,5 m3/h | 13 cm |
| 12. | D-2 puste pom. I klatka nr.5 | 1,1/4 cal | 4,0 m3/h | 13 cm |
| 14. | Główna studnia, wodomierz nr 3. | przeróbka | Wymiana opisana w zadaniu II. |
| 15. | Główna studnia, wodomierz nr 4. | przeróbka |  |
| 16. | pom. tech. 1.1 nr. 51 | jedna/druga str 64 mm/48 mm | 6,0 m3/h | 19 cm |
| 17. | pom. tech. 1.2 nr. 54 | 48/64 mm | 6,0 m3/h | 19 cm |
| 18. | HALA NR. 1 LOBOS nr 55 | 32 mm | 1,5 m3/h | 13 cm |
| 19. | HALA NR. 2 ILLOCHROMA nr 58 | 32 mm | 1,5 m3/h | 13 cm |
| 20. | HALA NR. 2 ILLOCHROMA nr 59 | 32 mm | 4,0 m3/h | 13 cm |
| 21. | pom. tech. 2.1 nr. 57 | 64/48 mm | 6,0 m3/h | 19 cm |
| 22. | pom. tech. 2.2 nr. 61 | 48/64 mm | 6,0 m3/h | 19 cm |
| 23. | pom. tech. 3.1 nr. 63 | 64/48 mm | 6,0 m3/h | 19 cm |
| 24. | HALA NR. 3 ANCZYCA nr. 65 | 32 mm | 2,5 m3/h | 13 cm |
| 25. | HALA NR. 3 - DRUKARKI 3D nr. 64 | 32 mm | 2,5 m3/h | 13 cm |
| 26. | pom. tech. 3.2 nr. 67 | 48/64 mm | 6,0 m3/h | 19 cm |
| 27. | pom. tech. 4.1 nr. 69 | 64/48 mm | 6,0 m3/h | 19 cm |
| 28. | HALA NR. 4 - GRAFKARTON nr. 70 | 32 mm | 2,5 m3/h | 13 cm |
| 29. | pom. tech. 4.2 nr. 73 | 64/48 mm | 6,0 m3/h | 19 cm |
| 30. | D8/9 - biuro nr. 79 | 1,1/4 cal | 4m3/h | 13 cm |
| 31. | D8/9 - biuro nr. 28 | 64/48 mm | 6m3/h | 19 cm |
| 32. | D8/9 - hala nr. 22 | 1 cal | 1,5m3/h | 11 cm |
| 33. | B1.1 - Stalprodukt nr 20 | 1,3/4 cal | 6m3/h | 27 cm |
| 34. | B1.1 - Stalprodukt nr 21 | Mocowanie kryzowe Ø60 | 15 m3/h | 19,5 cm |
| 35. | B1.1 - Ateneum nr 23 | 1,1/2 cal | 3,5 m3/h | 16,5 cm |
| 36. | B2 - Excellent nr 25 produkcja | 1,1/2 cal | 3,5 m3/h | 16,5 cm |
| 37. | B2 - Excellent nr 24 produkcja | Mocowanie kryzowe Ø60 | 15 m3/h | 19,5 cm |
| 38. | B2 - SunPartner nr 76 | 1 cal | 1,5m3/h | 11 cm |
| 39. | B 1.2 - TECE nr 26 | 1 cal | 1,5m3/h | 11 cm |
| 40. | B 1.2 - TECE nr 27 | 1 cal | 1,5m3/h | 11 cm |
| 41. | F4/5 - HOKO nr 29 | 1,1/2 cal | 3,5 m3/h | 16,5 cm |
| 42. | F 3- Łoś nr 30 | 1,1/4 cal | 2,5 m3/h | 13 cm |
| 43. | B 1.2 - FRAPOL magazyn nr 37 produkcja | 1 cal | 1m3/h | 11 cm |
| 44. | B 1.2 - TRAFOMEC nr 33 | 1,1/4 cal | 2,5 m3/h | 13 cm |
| 45. | B 1.2 - TRAFOMEC nr 32 szatnia | 1,1/4 cal | 2,5 m3/h | 13 cm |
| 46. | B 1.2 - MS Boat nr 35 szatnia | 1 cal | 1,5m3/h | 11 cm |
| 47. | B 1.2 - FRAPOL nr 39 łazienka | 1 cal | 1,5m3/h | 11 cm |
| 48. | B 1.2 - FRAPOL nr 75 | 1 cal | 2,5 m3/h | 11 cm |
| 49. | HALA NR 4- PRESCIENT nr.71 | 1,1/4 cal | 2,5 m3/h | 13 cm |
| 50. | HALA NR 1- FARMADA nr. 52 | 1,1/4 cal | 2,5 m3/h | 13 cm |
| 51. | B-3 – FREZNAR nr. 36 | 1 cal | 1,5m3/h | 11 cm |
| 52. | B-3 – MIG nr. 47 I piętro po Excellent’cie | 1,1/2 cal | 3,5 m3/h | 16,5 cm |
| 53. | B-3 – MIG II piętro nr. 48 | 1,1/4 cal | 2,5 m3/h | 13 cm |
| 54. | działka CEMBET – studnia nr. 74 | 1,1/4 cal | 4 m3/h | 13 cm |
| 55. | B-3 – Dom Techniczny nr. 38 | 1,1/4 cal | 2,5 m3/h | 13 cm |
| 56. | B-3 – Dom Techniczny k/nr. 38 | 1 cal | 1,5 m3/h | 11 cm |
| 57. | E-7 – parter nr. 12 | 1,1/2 cal | 3,5 m3/h | 16,5 cm |
| 58. | E-7 – LOGAN nr. 14 | 1 cal | 1,5m3/h | 11 cm |
| 59. | E-7 – LOGAN nr. 13 WC | 1 cal | 1,5m3/h | 11 cm |
| 60. | D 2/KLATKA / 1 piętro 1 - ARES nr. 10 | Ø15 | 1,5m3/h |  |
| 61. | F 3 - SERWIS TECHNICZNY nr 31 | Ø20 | 2,5m3/h |  |
| 62. | B 1.2/biura nad IMEL POLNAD - nr. 34 | Ø20 | 2,5m3/h |  |
| 63. | B 1.2/biura nad MS BOAT nr.49 |  | 4 m3/h |  |

LICZNIK o liczbie porządkowej 52 (B-3 MIG I Piętro) należy dostosować do obowiązujących przepisów P.Poż. (przepływ statyczny i dynamiczny)

Wymiana istniejących wodomierzy w poszczególnych punktach powinna zostać  poddana przeliczeniu na poprawność doboru wodomierza dla istniejącego poboru wody w oparciu o normę PN-92/B-01706. (Nie należy sugerować się tylko i wyłącznie podanym typem istniejącego wodomierza)

Zadanie II

- Demontaż w głównej studni wodomierzowej o wymiarach 510x200 cm, istniejącej armatury w tym  głównego zaworu i wodomierza, do wychodzących przez południową ścianę  studni trzech rurociągów o średnicach: ф60 mm, ф160mm, ф110mm.

- Zamontowanie dostarczonego przez MPWiK zaworu głównego i wodomierza, lub opcjonalnie (po decyzji MPWiK), montaż istniejącego wodomierza.

- Zakup, dostarczenie i montaż w studni nowej armatury w postaci; zaworów, trojaków, redukcji, kolan, dwóch zestawów wodomierzowych ф 80 (na rurociągach ф 160 i ф 110) oraz jednego zestawu wodomierzowego sprzężonego ф 80/25 (na rurociągu ф 60) oraz odpowiednich łączników do połączenia nowej armatury z wodomierzem głównym i trzema rurociągami wychodzącymi ze studni. Przed i za wodomierzami należy zamontować zawory celem odcięcia dopływu wody w przypadku konieczności wymontowania dla dokonania przeglądu lub naprawy, przy czym należy stosować zawory posiadające możliwość całkowitego odsłonięcia przekroju poprzecznego przewodu wodociągowego. Całość armatury powinna być właściwie dobrana i zestopniowana zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów między innymi:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze – Dz.U. nr 40 poz.360.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie prawidłowej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – Dz.U. nr 77 poz. 730 zał. Nr 6.

- Dyrektywy nr 2004/22/WE: Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przyrządów pomiarowych.

- PN-92/B-01706.

- PN-B-10720.

- PN-81/B-10700.

- PN-ISO 4064-1.

- PN-ISO 4064-2+Ad1.

- PN-ISO 4064-3.

- PN-88/M-54901/00.

- PN-88/M-54901/01.

- PN-88/M-54901/02.

- PN-92/M-54901/03.

- PN-92/M-54901/04.

- PN-88/M-54901/05.

- Zakup dostarczenie i montaż (po wcześniejszych pracach ziemnych) w terenie zielonym studni wodomierzowej, na rurociągu ф110 i zamontowanie w niej zakupionej i dostarczonej  armatury w postaci zestawu wodomierzowego ф 80 i dwóch  zaworów  wraz z przynależnymi elementami. Typ i wymiary studni powinny być tak dobrane aby zapewniały możliwość montażu wodomierza wraz z zaworami oraz przynależną armaturą dedykowaną do typu i parametrów montowanego wodomierza i rurociągu.

- Zakup, dostarczenie i montaż w terenie zielonym (po wcześniejszych pracach ziemnych) studni wodomierzowej,  w okolicy południowo-zachodniego naroża budynku B1.2, na rurociągu ф90 i zamontowanie w niej zakupionej i dostarczonej armatury w postaci zestawu wodomierzowego ф80 i dwóch zaworów, wraz z przynależnymi elementami a następnie zdemontowanie istniejącego naziemnego wyjścia rurociągu z budynku i wykonanie nowego, podziemnego wyjścia oraz podłączenie go w zamontowanej studni do istniejącej sieci na zewnątrz budynku. Typ i wymiary studni powinny być tak dobrane aby zapewniały możliwość montażu wodomierza wraz z zaworami oraz przynależną armaturą dedykowaną do typu i parametrów montowanego wodomierza i rurociągu.

Należy zastosować odpowiednie łączniki, śrubunki, nyple, kryzy, przedłużki, mufy, redukcje, kolanka, trójniki, złącza grodziowe itp., które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i używać wg. zapotrzebowania w celu realizacji zadań I i II.

Cała nowa armatura tj. zawory i  kształtki dla Zadania II powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego.

Dodatkowo powinny być wykonane podpory pod nowo montowaną armaturę adekwatne do wagi i rozmiaru nowo montowanej armatury.

Przed i za wodomierzami należy przewidzieć zamontowanie zaworów celem odcięcia dopływu wody w przypadku konieczności wymontowania dla dokonania przeglądu lub naprawy, przy czym należy stosować zawory posiadające możliwość całkowitego odsłonięcia przekroju poprzecznego przewodu wodociągowego.

Dobór wodomierzy montowanych w studniach  powinien być poprzedzony przeliczeniem na poprawność doboru wodomierza dla istniejącego poboru wody w oparciu o normę PN-92/B-01706.

Zastosowana armatura musi posiadać stosowne atesty techniczne i sanitarne, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed lub w trakcie odbioru prac.

Ze względu na dużą ilość najemców oraz najemców pracujących w trybie ciągłym, by zminimalizować uciążliwość dla odbiorców, prace w głównej studni wodomierzowej powinny być prowadzone w okresie od godz. 6.00 w sobotę  do godz. 23.00 w niedzielę.

UWAGA!! Zamawiający zastrzega, że podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia dane mają charakter poglądowy, służący oszacowaniu ceny, a podane wymiary mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza ubieganie się o wspólne udzielenie zamówienia dla więcej niż jednego Wykonawcy.

Dla celów zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia i złożenia oferty, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonanie oględzin obiektu objętego niniejszym zamówieniem.

Wybrany Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji prac zobowiązany jest do dokonania szczegółowych pomiarów i obliczeń - w celu uniknięcia problemów w czasie montażu.

- Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia: 50 dni od dnia podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

a). prowadzą działalność gospodarcza w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b). posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia,

c). posiadają zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena  ofert co do spełnienia warunków zapytania ofertowego dokonywana będzie w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail). Adres e – mail Zamawiającego do korespondencji: boguslaw.wisniewski@marr.pl

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bogusław Wiśniewski

- Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona i przesłana w języku polskim w formie skanu pod rygorem nieważności.

Oferta jest składana w formie pisemnej na adres mailowy boguslaw.wisniewski@marr.pl

Ofertę należy złożyć w PLN. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Oferta powinna być:

- sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz oferty),

- musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna z jego treścią,

- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.

Do oferty należy załączyć dokumenty, o których stanowi pkt. 7 zapytania ofertowego

W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty jak i wszystkie koszty wynikające z prowadzonego postepowania.

- Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę w formie skanu należy złożyć na adres mailowy zamawiającego: boguslaw.wisniewski@marr.pl tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2020 r. do godz. 12.00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Kryteria oceny ofert

Cena – 100%

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę cena brutto określona w Formularzu Oferty.

C= ((Ca : Cb) × 100%) × 100

gdzie:

Ca - najniższa cena netto oferty spośród zakwalifikowanych ofert

Cb - cena netto oferty ocenianej.

- Informacje pozostałe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowania również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego

Załącznik nr  1 – Wzór formularza oferty,

Załącznik nr 2 – Wzór umowy