Załącznik nr 5b do Formularza oferty

Opis techniczny oferowanego sprzętu

„Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń serwerowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie”

część II - Zakup serwera NAS wraz z dyskami

1)	1 x Serwer NAS w obudowie typu rack wraz z oprogramowaniem (producent, nazwa, symbol):	1

2)	10 x Dysk wewnętrzny serwerowy (16TB) (producent, nazwa, symbol):	2

3)	1 x Karta sieciowa do serwera NAS (producent, nazwa, symbol):	3

UWAGA!!!

Z uwagi na fakt, że część modeli sprzętu może występować w seriach prosimy o podawanie dokładnych kodów producenta, co ułatwi ocenę zaproponowanego rozwiązania.

| 1 x Serwer NAS w obudowie typu rack wraz z oprogramowaniem (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Typ procesora | serwerowy, co najmniej czterordzeniowy, o średniej wydajności min. 6800 pkt. wykazanej w teście PassMark (dostępnym na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net w dniu otwarcia ofert), średnie TDP wyspecyfikowane przez producenta - nie więcej niż 75W | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Pamięć systemowa | co najmniej: 2 x 16GB UDIMM DDR4 ECC | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Gniazdo pamięci | co najmniej: 4 x UDIMM DDR4 | TAK/NIE* |
| Maksymalna pojemność pamięci | co najmniej: 128GB | TAK/NIE* |
| Ilość wnęk 3,5 cala na dyski SATA (6Gb/s) | co najmniej: 8 | TAK/NIE* |
| Kompatybilność dysków | co najmniej: 3,5-calowe dyski twarde SATA, 2,5-calowe dyski twarde SATA, 2,5-calowe dyski SSD SATA | TAK/NIE* |
| Możliwość wymiany dysków podczas pracy | tak | TAK/NIE* |
| Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | co najmniej: 2 porty 1GbE | TAK/NIE* |
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | co najmniej: 4 porty 10GbE SFP+ (zintegrowane lub poprzez zastosowanie dodatkowych kart rozszerzeń kompatybilnych z zaoferowanym serwerem) | zintegrowane/ dodatkowa karta rozszerzeń* - producent, model, symbol (uzupełnić): …............... |
| Gniazda rozszerzeń PCIe | co najmniej 3 wolne gniazda PCIe, w tym: 1 złącze PCIe Gen 3 x4 1 złącze PCIe Gen 3 x8 | TAK/NIE* |
| Zewnętrzne porty we-wy | co najmniej: 1 port typu C USB 3.2 Gen2 10Gb/s, 2 porty typu A USB 3.2 Gen2 10Gb/s | TAK/NIE* |
| Rodzaj obudowy | co najwyżej 2U do montażu stelażowego | TAK/NIE* |
| Zasilacz | 2 x 300 W, zasilanie redundantne | TAK/NIE* |
| Serwer plików | co najmniej: - Microsoft networking (CIFS/SMB) - NFS version 3/4 services | TAK/NIE* |
| Zarządzanie pamięcią masową | co najmniej: - monitorowanie wykorzystania przestrzeni dyskowej, - obsługiwane typy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - RAID hot spare i globalny hot spare - migawki woluminów i jednostek LUN - menedżer migawek - rozszerzenie wolumenu online - zwiększanie pojemności macierzy RAID online | TAK/NIE* |
| Dodatkowe wymagania | co najmniej: - narzędzie do tworzenia kopii zapasowych, przywracania i synchronizacji danych między serwerem NAS a innym zasobem sieciowym (serwer NAS, serwer plików oparty na oprogramowaniu Windows Server) w szczególności z serwerami NAS posiadanymi przez Zamawiającego: QNAP TS-1277XU-RP oraz QNAP TS-879U-RP. - obsługa protokołu iSCSI oraz tworzenia jednostek iSCSI LUN - zainstalowany system operacyjny | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 60 miesięcy „door-to-door” | ……………. miesięcy „door-to-door” |

| 10 x Dysk wewnętrzny serwerowy (16TB) (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Pojemność | 16TB | TAK/NIE* |
| Format | 3,5” | TAK/NIE* |
| Prędkość obrotowa | co najmniej: 7200 obr./min. | TAK/NIE* |
| Pamięć cache | co najmniej: 512MB | TAK/NIE* |
| Interfejs | SATA 6Gb/s | TAK/NIE* |
| Średni czas pomiędzy awariami/do wystąpienia awarii (MTBF/MTTF) | co najmniej 2,5 mln godz. | TAK/NIE* |
| Dodatkowe wymagania | kompatybilny z zaproponowanym serwerem NAS | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 60 miesięcy „door-to-door” | ……………. miesięcy „door-to-door” |

| 1 x Karta sieciowa do serwera NAS (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Interfejs | PCIe Gen 3 x8 | TAK/NIE* |
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | co najmniej: 2 porty 10GbE SFP+ | TAK/NIE* |
| Dodatkowe wymagania | - kompatybilny z serwerem NAS posiadanym przez Zamawiającego tj. QNAP TS-1277XU-RP - fabrycznie zainstalowany uchwyt nisko profilowy; w pakiecie uchwyt pełnej wysokości | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 36 miesięcy „door-to-door” | ……………. miesięcy „door-to-door” |

(*) niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy:

.................................................................................................

(Podpisy elektroniczne)

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym.